BTS-2B防爆红外摄像仪（内置红外短款）

产品描述

防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的规定制成隔爆型结构。
    适用于具有ⅡA、ⅡB、ⅡC类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所。如：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。
    防爆红外定焦网络高清摄像机采用了新的设计理念，与红外灯一体化设计，可见光不足时红外灯自动开启照明；该产品可单独应用在具有易燃易爆气体、可燃性粉尘的环境中，达到监控现场的目的。

产品特点

●视窗采用特殊的钢化平板玻璃制作，在坚固耐用的同时，保证了画质的清晰

●钢化玻璃视窗，光通率高，不粘水，不粘油，排斥灰尘

●具备2个出线孔，可使用防爆挠性管或铠装电缆进行防爆电气连接

●安装方便，维护简单，可选用万向结配合固定支架，适合墙壁、基座、立柱等安装

●全304不锈钢材质，防腐、防爆、防尘、防水

●内可置AC100-240V自适应电源

●内置高亮度红外灯，可视距离可达30m

●ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

●符合IP68级防尘防水设计,可靠性高

技术参数

| 最远补光距离 | 30m |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 251*178*160MM |
| 出线孔规格 | 1个G3/4’出线孔 |
| 产品材质 | 304/316L不锈钢 |
| 重量 | ≥5KG |
| 防爆标志 | ExdIICT6GbExtDA21IP68T80℃ |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装 |
| 安装方式 | 壁装、吊顶、立杆 |
| 支架类型 | 壁装支架、吊装支架、监控立杆 |

外形及安装尺寸图