BTQ-6E无线防爆布控球

产品描述

中通智能5G/4G无线防爆布控球，业内首款达到防爆等级满足IIC、防护等级满足IP68的5G/4G无线防爆布控球，是专为石油勘探、测井、钻井、采油、输油管道、炼化、化工、燃气、天然气管道、危险化学品和易燃易爆物品企业的生产、储存等现场不具备有线网络场所的作业区移动巡检、装置区无人值守、临时工地监控、输油输气管线可视化巡检、事故应急指挥应用而量身打造。5G/4G无线防爆布控球采用238万像素高清摄像机机芯，红外夜视，支持5G/4G传输、WiFi传输，5G/4G和WiFi天线内置，128GTF卡存储，壳体选用304不锈钢设计，大容量锂电池组供电，供电时间大于8小时。

5G/4G无线防爆布控球采用H.265视频编码方式、图像传输清晰流畅，分辨率最高可达1080P。5G/4G无线防爆球形摄像机具有高清视频浏览、本地录像、远程录像、云台控制等功能。

5G/4G无线防爆布控球的设计可满足IIC气体组及以下（典型为氢气、乙炔、乙烯、焦炉煤气、二甲醚等）等极为特殊的环境使用要求，其制造符合GB3836.1-2010，GB3836.2-2010，GB/T4208-2017，GB12476.1-2013，GB12476.5-2013标准的规定。

防爆标志

防爆标志：Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃。

优势特点

采用5G/4G（全网通）/WiFi传输，支持三大运营商的5G/4G网络（或专网）

238万像素高清摄像机机芯

红外夜视功能，实现日夜监控，红外灯控制和一体机ICR滤片同步切换，达到完美夜视效果

智能化自动除雾功能使设备在任何时候都具备高清晰的画面

H.265编码，分辨率1080P/720P、标清D1

远程视频监控，双向语音对讲

内置5G/4G天线、WiFi天线

支持TF卡、本地、平台录像功能

强磁底盘设计，安装快捷方便。同时支持立装、壁装和磁性吸附式安装

防爆外壳材质使用304不锈钢，表面抛光处理

防护等级IP68

三防拉杆箱承载，携带运输方便

技术参数

| 功能 | 明细 | 性能说明 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机参数 | 图像传感器 | 1/2.8英寸ExmorCMOS |
|  | 像素 | 约238万像素 |
|  | 分辨率 | 1920(H)×1080(V) |
|  | 照度 | 0.1lx(F1.6,自动增益控制打开,1/30sec) 0.008lx(ICR-ON;1/30sec) |
|  | 镜头 | 20倍光学;12倍电子光学（可选33倍光学、30倍光学AI功能） |
|  | 焦距 | f=4.7mm(广角端)～94.0mm(远端) |
|  | 进行参数调节 | 白平衡、自动增益控制AGC、背光补偿BLC |
|  | 信噪比 | ≥50db |
|  | 电子快门 | 1/1s-1/10,000s |
| 网络 | 视频编码 | H.264 |
|  | 分辨率 | 1080P、720P、VGA |
|  | 音频接口 | 1路输入，1路输出，支持语音对讲（选配蓝牙耳机） |
|  | 5G/4G | 支持电信、移动、联通三大运行商单双模，无线内置（可选5G或4G） |
|  | Wifi | 支持 |
| 云台 | 水平范围 | 360° |
|  | 水平速度 | 120°/S |
|  | 垂直范围 | -15°～+90° |
|  | 垂直速度 | 30°/S |
|  | 预置位 | 128个 |
|  | 巡航 | 8组 |
|  | 花样扫描 | 3组 |
|  | 红外 | 最大照射距离80米 |
| 电源 | 输入 | 外置15Ah锂电池，最高持续工作8小时 |
| 存储 | TF卡 | 双TF卡存储，每张最大容量支持128G |
| 防爆参数 | 防爆型式 | Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
|  | 防护级别 | IP68 |
| 其它 | 安装方式 | 吸盘/壁装 |
|  | 尺寸 | Φ130mm×230mm |
|  | 环境温度 | -35℃～55℃ |
|  | 重量 | 12.8Kg |
|  | 环境湿度 | 10%-90%（无凝结） |