BTS-7A防爆热成像枪式摄像仪（长款）

产品特点

● 智能火点检测功能 多级火点检测，高效检测、减少误报可见光联动变倍，查看周边情况

● 感知型智能规则，支持区域入侵、越界、进入/离开区域侦测

● 极佳的热成像图像效果，384×288分辨率

● 最高温十字定位，支持1条线测温10个框测温和10个点测温，关联测温预置位100个

● 测温范围：-40℃～550℃， 测温精度：±2度（或者量程的±2%）

● 温度异常报警

● 具有大面阵，高分辨率、耐冲击和振动等特点

● 支持防雷、防浪涌、防突波

应用场景

1、森林防火检测，机场，港口等区域

2、油罐，油田等温度异常检测报警

3、仓库火点检测，禁烟区域检测

4、电力巡检，检测线路异常状态

5、重点区域入侵检测，比如特殊安保区域，铁轨人员，动物检测等

6、人员检验检疫，体温筛查，可以同时检测多个温度异常个体

7、安保检查：刀具，枪支，液体筛查，通过摄像机可以清楚看到隐藏在衣服下的可疑危险品

8、消防应用，穿透浓烟寻找火源，进行人员搜救

技术参数

| 功能指标 | RJ45 网络视频输出 | 支持 |
| --- | --- | --- |
|  | 火点检测 | 支持 |
|  | 温度异常报警 | 支持 |
|  |  | 最高温，最低温，区域测温（选定区域并获得区域内最高温，最低温，平均温度） |
|  | 测温功能 | 测温范围：-40℃-150℃，-40℃-550℃ |
|  |  | 测温精度：±2°（5m 范围内） |
|  |  | 支持热点追踪功能，可以一直追踪图像画面中的最高温点 |
|  | 智能功能 | 支持热点，异常情况下自动抓拍，检测到异常热源或者入侵信号，自动抓拍记录 |
|  | 探测器类型 | VOx 非制冷焦平面探测器 |
|  | 探测器分辨率 | 384×288 |
|  | 工作波段 | 8μm~14μm |
| 红外热成像指标 | 像元 | 17μm |
|  | 噪声等效温差/热灵敏度 | < 40mk(@25°C,F#=1.1) |
|  | 焦距 | 4mm/7mm/7.5mm/10mm/19mm/25mm/50mm/75mm/100mm/150mm 可选 |
|  | 视场角 | H 47.037° V 3.153° D 57.092°（7.5mm） |
| 护罩参数 | 工作温度和湿度 | 0℃~+40℃,湿度小于95%(无凝结) |
|  | 防爆标志 | ExdIICT6GbExtDA21IP68T80℃ |
|  | 视窗 厚度 | 10mm |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 外形尺寸（mm） | Φ165*485*180MM |
|  | 内腔尺寸 | Φ125mm*370mm |
|  | 重量 | 11kg |
|  | 出线孔 | 2个 |
|  | 材质 | 304不锈钢 |

外形及安装尺寸