BTW-7D防爆一体化热成像摄像仪（甲烷双光）

产品描述

内置网络测温型热成像机芯，可实时探测局部温度，平均温度，最高温度，最低温度等

热成像视窗采用锗玻璃，外部防护网保护

具有ⅡA、ⅡB、ⅡC类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所, 如：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、天然气站、煤气站、花炮生产、粮食加工储存等。

产品特点

★ 316L、304不锈钢技术

★ 海洋船舶专用三防处理：防盐雾、防腐蚀、防水
 ★ 采用船舶电子防抖技术，360度无限旋转，

★ 色彩自动调节、色彩还原真实

★ 信噪比大于50dB

★ 采用高清透20X/30X雾摄像机

★ 具备自动背光补偿、暗区补偿功能
★ 移动侦测功能
★ 隐私遮蔽功能
★ 日夜型：摄像机自动/手动彩色黑白转换
★ 采用新红外技术，远距离夜视效果最佳，
★ 支持OSD菜单控制：可以通过人性化简洁的菜单对摄像机进行参数设置

技术参数

| 热成像探测器类型 | 非制冷红外焦平面感应器 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 384 × 288 / 640 × 512 |
| 响应波段 | 8~14μm |
| 焦距 | 6/9/15/25/35/50mm |
| 伪彩图像模式 | 白热、黑热、铁红等合计 17 种 |
| 测温功能 | 点、线、多边形区域、全屏 |
| 测温报警 | 最高温、温差、温度范围 |
| 测温范围 | -20-150℃或 0-550℃ |
| 可见光传感器类型 | 200万像素1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080)， 25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1920x1080， 30fps(1280x720) |
| 镜头 | 5.5-180mm，33倍光学变倍 |
| 防爆标志 | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
| 水平转动角度 | 0° ~ 360° |
| 垂直转动角度 | +90° ~ -90° |
| 水平转动速度 | 0.1～40°/s |
| 垂直转动速度 | 0.1～40°/s |
| 电机特性 | 高扭矩MAE精密电机 |
| 聚焦模式 | 自动/手动/一次聚焦 |
| 日夜模式 | 自动/彩色/黑白 |
| 预置位数量 | 256个(选用) |
| 预置位精度 | ±0.1°(选用) |
| 视频压缩 | H.265 /H.264/MJPEG |
| 接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016 |
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 通讯速率 | 2400/ 4800 / 9600(默认) / 19200 bps |
| 通讯协议 | 包括PELCO-D/P协议在内的多种协议(默认P-D) |
| 地址范围 | 0～255 |
| 供电电压 | AC220V/ AC24V/DC24V |
| 工作电流 | ≤2000mA |
| 环境温度 | -25℃～70℃（环境低于-30℃可选配温控装置） |
| 大气压力 | 86~106KPa |
| 相对湿度 | ≤95%RH（+25℃） |
| 电气连接 | 复合电缆输出 |
| 安装方式 | 壁式安装或顶式安装 |
| 出线孔规格 | G3/4 1个 |
| 重量 | 不大于35kg |

外形及安装尺寸